## Slide 1
Monitoreo y Administración de Redes y Servicios en el Centro de Cómputo

## Slide 2
CONTENTIDO
Herramientas de Monitoreo en Tiempo Real
01
02
Análisis de Rendimiento y Disponibilidad
03
Detección de Fallos y Escalamiento

## Slide 3
PART.
Herramientas de Monitoreo en Tiempo Real
01

## Slide 4
Estado de puertos Tráfico (ancho de banda) Latencia Pérdida de paquetes y errores en routers, switches y firewalls
Dispositivos de Red
Uso de CPU Consumo de memoria (RAM) E/S de disco (IOPS) Espacio en disco Temperatura del hardware
Servidores Físicos y Virtuales
Supervisión de energía (UPS, PDU) Condiciones ambientales (temperatura, humedad)
Entorno
Herramientas de Monitoreo en Tiempo Real
Monitoreo de Infraestructura (Red y Servidores)
El monitoreo en tiempo real es el sistema nervioso central del centro de cómputo. Nos permite pasar de una administración reactiva (apagar incendios) a una proactiva (prevenir incendios).
¿Qué monitoreamos?
En un centro de cómputo, el monitoreo se divide en tres pilares:

## Slide 5
  ¿Está el servicio funcionando? (Ej. ¿Responde el servidor web? ¿La base de datos acepta conexiones?).
  ¿Cómo está funcionado? (Ej. Tiempos de respuesta de la aplicación, tasas de error, rendimiento de consultas a la BD).
Monitoreo de Servicios y Aplicaciones (APM - Application Performance Monitoring):
Centralización y análisis de logs de eventos para auditoría, seguridad (detección de intrusiones) y troubleshooting avanzado
Monitoreo de Logs (Registros):

## Slide 6
01
Zabbix: Monitoreo de infraestructura, servicios y métricas de negocio
Prometheus + Grafana: Monitoreo de sistemas nativos de la nube y microservicios
Grafana: Visualización (dashboards) de datos de múltiples fuentes
Plataformas Integrales (Open Source)
02
SolarWinds (NPM): Monitoreo específico de redes
Datadog / Dynatrace: Monitoreo de nube y análisis predictivo basado en IA (AIOps)
Plataformas Comerciales (Enterprise)
Tipos de Herramientas Esenciales

## Slide 7
SNMP (Simple Network Management Protocol)
Consultar el estado de dispositivos de red y servidores
NetFlow/sFlow
Análisis profundo del tipo de tráfico que cruza la red
Protocolos Clave

## Slide 8
PART.
Análisis de Rendimiento y Disponibilidad
02

## Slide 9
Métrica Clave: El porcentaje de tiempo que un servicio está operativo. Es el famoso "número de nueves".
  99.9% (Tres nueves): ~8.76 horas de caída al año. (Aceptable para servicios internos no críticos).
  99.99% (Cuatro nueves): ~52.6 minutos de caída al año. (Estándar para servicios críticos).
  99.999% (Cinco nueves): ~5.26 minutos de caída al año. (Nivel de Carrier-Grade o banca).
  Gestión: El rol del administrador del centro de cómputo es medir esto (usando las herramientas) y reportarlo contra los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) definidos con el negocio.
Análisis de Rendimiento y Disponibilidad
Disponibilidad (Availability)
Recolectar datos (monitoreo) no sirve de nada si no se analizan. El objetivo de este análisis es doble: garantizar que los servicios estén disponibles y que funcionen bien.

## Slide 10
Un servicio puede estar "disponible" (el servidor responde al ping) pero ser "inusable" (la web tarda 30 segundos en cargar). El rendimiento mide la calidad de esa disponibilidad.
01
  Latencia (Ping/RTT): El tiempo de ida y vuelta de un paquete. Vital para la sensación de velocidad.
  Throughput (Ancho de Banda Efectivo): Cuántos datos realmente pueden pasar
  Tasa de Errores: .
  Porcentaje de solicitudes que fallan (ej. errores HTTP 500).
  Uso de Recursos: CPU, RAM, Disco.
02
  Identificación de Cuellos de Botella: "El servicio está lento porque el servidor de base de datos tiene un 100% de espera de E/S de disco".
  Análisis de Tendencias: "El uso de ancho de banda ha crecido un 20% mes a mes. Si la tendencia sigue, saturaremos el enlace en 3 meses". Esto permite justificar presupuestos para actualizaciones antes de que ocurra el fallo.
03
Concepto
Métricas Clave
Análisis y Acción (Planificación de Capacidad)
Rendimiento (Performance)

## Slide 11
PART.
Detección de Fallos y Escalamiento
03

## Slide 12
Definición de Umbrales (Thresholds)
  El sistema no debe alertar solo cuando algo falla (ej. Servidor caído), sino cuando está a punto de fallar.
  Ejemplos de Umbrales:
    ALERTA (Warning): Uso de CPU > 80% durante 10 minutos.
    CRÍTICO (Critical): Uso de CPU > 95% durante 5 minutos.
    CRÍTICO: Espacio en disco < 5%.
    CRÍTICO: Pérdida de paquetes > 2%.
Reducción de Ruido
  Evitar la "fatiga de alertas". Un error común es alertar por todo.
  Técnica: Configurar dependencias. "No me alertes que 10 servidores virtuales están caídos si ya me alertaste que el host de virtualización que los contiene está caído".
Detección de Fallos
Esta es la parte operativa que define la madurez de un centro de cómputo. ¿Qué hacemos exactamente cuando algo falla?
Detección de Fallos
La detección debe ser automática, no depender de la llamada de un usuario.

## Slide 13
Nivel 0: Centro de Operaciones de Red (NOC) / Operadores
  Reciben todas las alertas.
  Su función es el Triaje: ¿Es una alerta real o un falso positivo?
  Intentan la solución usando un Manual de Actuación (Playbook). (Ej. "Alerta de 'Servicio X detenido' -> Procedimiento: Reiniciar servicio X").
Nivel 1: Técnicos de Soporte / Administradores Jr.
  Si el Nivel 0 no puede resolverlo en X minutos (definido por el SLA), se escala al Nivel 1.
  Realizan un troubleshooting más profundo (revisión de logs, análisis básico).
Nivel 3: Ingenieros Sr. / Proveedores Externos
  Problemas de muy alta complejidad, bugs de software, o fallos de hardware.
  Aquí se contacta a soporte de proveedores (Ej. Cisco TAC, Microsoft, Red Hat, Oracle).
Nivel 2: Especialistas / Administradores Sr.
  El Nivel 1 escala a grupos específicos.
  Ejemplos: Administrador de Redes, Administrador de Bases de Datos (DBA), Administrador de Almacenamiento (Storage).
  Manejan problemas complejos que requieren conocimiento experto.
Escalamiento Gerencial
Notificación a Gerentes de TI y líderes de unidades de negocio
Proceso de Escalamiento

## Slide 14
Software de Alertas (Ej. PagerDuty, Opsgenie)
Gestionan las guardias (on-call), aseguran que la persona correcta sea notificada (SMS, llamada, app) y escalan automáticamente si no hay respuesta.
Sistema de Tickets (Ej. Jira, ServiceNow)
Cada alerta crítica debe generar un ticket para documentar el incidente, su causa raíz y su solución (vital para el análisis post-mortem).
Herramientas Clave para el Escalamiento

## Slide 15
Thanks
MGS. JOSE FRANCO LAMILLA